| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2017.10.23～2017.10.24 | 检测日期 | 2017.10.23～2017.10.27 |
| 检测依据 | 见附录 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 采样人 | 邱宇、蓝坚、占林协 |
| 参与检测人 | 占林协、邱宇、林凌立、蓝坚、覃远玲、连小安 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2017.10.27 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2017.10.23）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.72×102 | 9.8 | 14.4 | 8.24×10-3 | 22.5 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.70×102 | 10.0 | 15.3 | 8.72×10-3 | 24.3 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.70×102 | 7.8 | 12.8 | 1.24×10-2 | 17.0 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.73×102 | 7.6 | 13.5 | 1.31×10-2 | 17.6 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 15 | 8.58×10-3 | 23 | 97 | 5.55×10-2 | 152 |
|  |  |  | 第二次 | 13 | 7.41×10-3 | 21 | 101 | 5.76×10-2 | 161 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 16 | 1.55×10-2 | 21 | 101 | 9.79×10-2 | 134 |
|  |  |  | 第二次 | 14 | 1.36×10-2 | 18 | 98 | 9.54×10-2 | 128 |

本页以下空白

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2017.10.24）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 3.88×105 | 8.6 | 3.34 | 86 | 33.37 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 3.91×105 | 9.1 | 3.56 | 90 | 35.19 | <3 | / |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 3.16×105 | 8.6 | 2.72 | 89 | 28.12 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 3.19×105 | 8.1 | 2.58 | 85 | 27.12 | <3 | / |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 3.97×104 | 10.8 | 0.43 | <10 | / | 23 | 0.91 | 25 |
|  |  | 第二次 | 3.76×104 | 10.4 | 0.39 | <10 | / | 23 | 0.86 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 2.97×104 | 10.0 | 0.30 | <10 | / | 20 | 0.59 | 25 |
|  |  | 第二次 | 2.92×104 | 9.5 | 0.28 | <10 | / | 20 | 0.58 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 2.65 | 1.03 |
|  |  | 第二次 | 2.62 | 1.02 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 0.92 | 0.29 |
|  |  | 第二次 | 0.90 | 0.29 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.12 | 4.76×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.11 | 4.14×10-3 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.12 | 3.56×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.11 | 3.21×10-3 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2017.10.24 | 1 | HJ1710039 | 7.38 | 24.0 | <0.04 | 0.10 | 0.62 | 8.8 | 2.68 | 0.43 |
|  |  | 2 | HJ1710040 | 7.60 | 23.4 | <0.04 | 0.08 | 0.58 | 8.6 | 2.30 | 0.41 |
|  |  | 3 | HJ1710041 | 7.72 | 24.8 | <0.04 | 0.08 | 0.68 | 9.2 | 2.71 | 0.38 |
|  |  | 4 | HJ1710042 | 7.56 | 25.0 | <0.04 | 0.10 | 0.60 | 8.0 | 2.42 | 0.40 |
| 厂边门排放口 | 2017.10.24 | 1 | HJ1710043 | 7.50 | 29.2 | <0.04 | 2.40 | 0.56 | 6.0 | 2.30 | 0.40 |
|  |  | 2 | HJ1710044 | 7.44 | 28.4 | <0.04 | 2.68 | 0.72 | 4..8 | 2.80 | 0.44 |
|  |  | 3 | HJ1710045 | 7.68 | 27.8 | <0.04 | 2.80 | 0.76 | 6.2 | 2.88 | 0.37 |
|  |  | 4 | HJ1710046 | 7.72 | 30.6 | <0.04 | 3.12 | 0.67 | 5.6 | 2.70 | 0.42 |

4附录：检验依据

HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定

定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定

《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度

GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范

GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准

GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法

GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法