| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源自行监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2018.10.24～2018.10.25 | 检测日期 | 2018.10.24～2018.10.27 |
| 检测依据 | 见附录 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 采样人 | 邱宇、张明、占林协 |
| 参与检测人 | 占林协、邱宇、连小安 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2018.10.29 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2018.10.24）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.39×102 | 9.4 | 13.6 | 7.32×10-3 | 20.5 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.49×102 | 9.5 | 13.3 | 7.31×10-3 | 20.3 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.78×102 | 7.9 | 10.5 | 1.03×10-2 | 14.0 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.64×102 | 7.8 | 10.0 | 9.65×10-3 | 13.3 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 12 | 6.47×10-3 | 18 | 113 | 6.09×10-2 | 170 |
|  |  |  | 第二次 | 10 | 5.49×10-3 | 15 | 112 | 6.15×10-2 | 170 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 13 | 1.27×10-2 | 17 | 116 | 0.11 | 155 |
|  |  |  | 第二次 | 15 | 1.45×10-2 | 20 | 114 | 0.11 | 151 |

本页以下空白

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2018.10.25）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 4.26×105 | 3.0 | 1.26 | 85 | 36.18 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.15×105 | 3.4 | 1.40 | 82 | 34.07 | <3 | / |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 4.63×105 | 1.6 | 0.74 | 91 | 42.12 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.50×105 | 1.5 | 0.68 | 93 | 41.81 | <3 | / |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 3.75×104 | 1.7 | 0.065 | <3 | / | 27 | 1.01 | 25 |
|  |  | 第二次 | 3.80×104 | 1.5 | 0.057 | <3 | / | 29 | 1.10 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 3.25×104 | 1.4 | 0.045 | <3 | / | 30 | 0.98 | 25 |
|  |  | 第二次 | 3.20×104 | 1.5 | 0.049 | <3 | / | 33 | 1.06 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 2.50 | 1.06 |
|  |  | 第二次 | 2.60 | 1.08 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 2.01 | 0.93 |
|  |  | 第二次 | 2.05 | 0.92 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.32 | 1.20×10-2 |
|  |  | 第二次 | 0.33 | 1.25×10-2 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.45 | 1.46×10-2 |
|  |  | 第二次 | 0.46 | 1.47×10-2 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2018.10.25 | 1 | HJ1810044 | 7.39 | 19.5 | <0.04 | 0.16 | 0.63 | 6.2 | 0.96 | 0.12 |
|  |  | 2 | HJ1810045 | 7.45 | 20.3 | <0.04 | 0.15 | 0.53 | 5.5 | 0.75 | 0.08 |
|  |  | 3 | HJ1810046 | 7.42 | 18.6 | <0.04 | 0.10 | 0.66 | 4.9 | 0.86 | 0.10 |
|  |  | 4 | HJ1810047 | 7.43 | 21.4 | <0.04 | 0.13 | 0.58 | 5.8 | 0.88 | 0.14 |
| 厂边门排放口 | 2018.10.25 | 1 | HJ1810048 | 7.26 | 23.2 | <0.04 | 1.17 | 0.29 | 9.6 | 0.69 | 0.13 |
|  |  | 2 | HJ1810049 | 7.22 | 23.6 | <0.04 | 1.33 | 0.36 | 8.7 | 0.76 | 0.11 |
|  |  | 3 | HJ1810050 | 7.19 | 22.8 | <0.04 | 1.42 | 0.41 | 10.3 | 0.75 | 0.09 |
|  |  | 4 | HJ1810051 | 7.20 | 24.1 | <0.04 | 1.26 | 0.32 | 9.2 | 0.82 | 0.14 |

本页以下空白

4附录：检验依据

HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ/T57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ/T 56-2000固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度

GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 397-2007 固定污染源废气监测规范

GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准

HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法

GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

本页以下空白